业内首创，颠覆传统 AI-3700系列人工智能温度控制器/工业调节器 ● 大屏幕触摸屏 领先同行业进口品牌，采用7"高亮度TFT液晶显示触摸屏，显示内容更加丰富全面。 ● 超薄一体化设计 超薄设计，厚度仅有40mm，对安装空间要求低，可以很方便地安装在各类设备的操作面板上。 ● 中文菜单、轻松使用 全新工业级触摸屏式操作，参数设置在一个界面内轻松完成，而且设置菜单全部都是中文的，客户可以像使用手机一样轻松地使用。 ●发烧级高可靠硬件设计 发烧级设计，整机低功耗，提供长达36个月质量保修期；双CPU处理模式，一颗ARM芯片用于处理图形人机操作界面及数据记录功能；独立的单片机CPU用于保证控制及采样实时性，满足严格的工业现场要求；通过4KV群脉冲抗干扰测试。 ●全新AI人工智慧逻辑PID算法 全新AI人工智慧逻辑PID算法，实现对复杂长滞后对象的无超调无欠调控制，用于工业、科研的精密温度控制。 ● 丰富数据记录功能 AI-3700带数据记录功能，可以显示实时趋势、光柱及历史趋势，并提供报表形式的记录数据及报警记录功能。拥有150M的存储空间，假设只有一个控制回路，设置成一分钟记录一次数据，存储的数据可以长达12年。存储的数据不仅可以在仪表液晶屏上以曲线和数值进行回放，也可以通过U盘导出在电脑上做进一步分析处理。 ●* 以太网接口实现远程监控 仪表内置WEB服务器且具备以太网接口，可以通过以太网接口使用www浏览器对AI-3700进行远程监视及操作。 ●单机应用配置灵活。 AI-3700自身具有5个模块插座，可以组合成多路测量报警仪表、多回路调节仪表或者高性能多功能PID调节仪。 ●*可按客户要求进行模块扩展和画面组态 AI-3700自带模块组合达不到客户需求，还可以通过扩展口连接各种型号的宇电温控器模块、开关量I/O模块或PLC等，最多可以集成组态多达数十路的测量及控制回路。 注：标*的功能如有需要请向技术部咨询